JSS( C )EPROM

Popis inovované paměti EPROM mikropočítače SHARP MZ-821

Brno 01.11. 1989				Ing. Jaroslav ŠVEHLA

Vlčnovská 14

628 00 Brno

INSTLACE

Nabízená paměť EPROM je  plně kompatibilní s EPROM-kou původní a podstatně zvyšuje užitné vlastnosti systému. Struktura zůstala z hlediska kompatibility nezměněna a zásahy byly provedeny tak, aby nedošlo k degradaci původních vlastností.

Instalace paměti je velmi jednoduchá:

1. V souladu s manuálem proveďte odmontování horního krytu počítače tak, aby jste

se dostali až k desce součástek.

Z patice opatrně vyjměte paměť EPROM 27128 a nahraďte ji pamětí novu.

Namontujte opět horní kryt počítače.

Po zapnutí se počítač ohlásí hlášením EPROM JSS ( C ).

V dalším budou popisovány pouze změny oproti původnímu obsahu.

2. POPIS JSS ( C ) EPROM

byly odstraněny rutiny obsluhy QUICK DISKU s tím,že prováděcí adrese z rozskokové    tabulky (E010h) byla umístěna instrukce RET

ve znakovém generátoru byla provedena změna v definici znaků 3, B, D, O, Q, z důvodu lepší rozlišitelnosti při nekvalitnějším zobrazovači

v monitoru MZ-700, na adrese 0ADh byly zrušeny příkazy M, D, V, S, a byly nahrazeny informačním hlášením o jejich neexistenci,

místo firemního RAM-disku byla zařazena rozšířená obsluha nezálohovaného RAM-disku (autor P. Zemčík).

3. INICIALIZACE

barva pozadí je v souladu s borderem vždy černá, což je z důvodů lepší čitelnosti na monochrom zobrazovači

při resetu se testuje stisk klávesy E, jenž odpovídá čtení z RAM disku,

netestuje se stisk klávesy Q vzhledem k tomu, že obsluha QUICK disku je zrušena

v úvodním hlášení je místo Q:QUICK disk zařazeno E:Ram disk,

po stisku klávesy E se spouští program z nulté stránky RAM disku-je-li tam,

po resetu se systém snaží číst pouze z FLOPPY disku-je-li připojen.

CMT-MAGNETOFON

Systém zpracovává pouze jeden blok hlavičky a dat

zaváděcí signál je stejný pro hlavičku i data a je dlouhý 10000 namísto původních 11000 a 22000)

při práci s CMT funguje tzv. zebra v borderu, kde se v souladu se signálem střídají bílé a černé řádky

operace, které čtou z CMT, umožňují zadat jméno zpracovávaného souboru, je-li na dotaz FILENAME odpovězeno pouze stiskem CR, pak bude předmětem operace první nalezený souhlas,

je-li nalezen soubor s vadnou hlavičkou, pak bude vypsáno hlášení head error - skip a soubor se přeskočí.

RD- RAM DISK

systém obsluhuje nezálohovaný disk P. Zemčíka

má vyhraženy porty 0E8h až 0Efh podle kapacity

disk je stránkován do stránek 64kB a stránky jsou značeny 0..n

systém identifikuje kapacity 64kB, 256kB, 320kB (256kB-64kB a 512kB (256kB+256kB)

nad RAM diskem pracují v monitoru operace Ex (viz. MONITOR), tyto operace očekávají číslo obsluhované stránky, které testují. Neexistuje-li požadovaná stránka, je hlášena chyba.

MONITOR

ohlašovací znak monitoru je „.“

je-li zadána chybná operace je vypsáno hlášení error

operace je zrušena kombinací  shft+break

oddělovačem mezi parametry mohou být znaky „,“ nebo „ „

ohlašovací znak parametru je =

CR místo parametru znamená implicitní hodnotu =0

parametr lze zadat 1..4 ciferným hexačíslem, je-li číslo víceciferné, pak jsou platné pouze poslední čtyři cifry

oprava parametru se provádí klávesou ( )

při zadávání parametrů operací pracujících se soubory, platí staré konvence zadávání i editace

operace monitoru jsou v tomto tvaru.

(operace).....................................

? - výpis všech operací monitoru,

D - výpis obsahu paměti, mezerník navíc zastavuje a spouští výpis

K - vyplní blok paměti konstantou,

W - přesune blok paměti jinam

M - modifikuje obsah paměti, ukončení je (CR) a pokračování jsou znaky „,“ nebo „ „

X - výpis a modifikace obsahu registrů

XG-výpis 8-bitových registrů A,B,C,D,E,H,L,F,I,R

XG-výpis 8-bitových registrů A,B,C,D,E,H,L,

XS-výpis 16-bitových registrů SP,PC,IX,IY,

následuje-li ještě písmeno z označení registru, lze modifikovat jeho obsah:

R - čte pásku, vypisuje názvy nalezených souborů a zvolený soubor načte od adresy 1200h

S - uloží blok paměti na CMT jako soubor

L - jako operace R, ale soubor je spuštěn

V - čte pásku, vypisuje názvy nalezených souborů a zvolený soubor zverifikuje. Kontroluje

pouze CRC nikoli shodu s obsahem paměti

Q - reset

H - vypočítá součet a rozdíl dvou 16-bitových  čísel

vypočte relativní adresu v souladu se semantikou relativního adresování procesoru Z-80

G - provede podprogram

U - skočí na adresu 0000 paměti RAM

P - zapíná a vypíná výstup na tiskárnu. Při zapnutí je výstup směrován na zobrazovač i na

tiskárnu. Výstup na tiskárnu je v ASCII kódu

Z - nalezne posloupnost maximálně šestnácti znaků ve zvoleném bloku paměti

N - hledá další výskyt posloupnosti

J - skok na definovanou adresu. Lze zadat jeden break-point. Při jeho provedení se vypíše:

a uloží se obsahy všech registrů které lze následně číst operací „X“

A - srovnává dva bloky v paměti stejné délky

I - čte obsah portu

Y - zapisuje do portu

T -  čte vrchol zásobníku (lze vidět operací „X“)

B - povoluje/zakazuje pípání po stisknutí klávesy,

( - lze nastavit až pět různých vstupních uživatelských adres označených 0..4

) - skok na jednu z pěti uživatelských adres

F - spouští z FLOPPY disku program IPLPRO...

E - operace s RAM diskem

ED - vypisuje adresář RAM disku

EL -  čte ze zvolené stránky, je-li v ní něco, na adresu 1200h

EB - totéž co EL, ale program spustí

EW - zapíše do zvolené stránky blok paměti jako soubor původní obsah se přepíše

ES - z CMT překopíruje přes RAM od adresy 1200h.

Bližší informace

písemně na adrese : 	ing. Jaroslav ŠVEHLA

Vlčnovská 14

628 00 Brno

telefonicky na čísle: (Brno) 759797 kl. 224 (226)

osobně na výše uvedené adrese každou středu 17.00h - 19.00h.